## Slide 1
mini-project 1
VS

## Slide 2: 作業帳號
120.126.17.222
測試帳號: slurmcloudsystem
密碼: cgu3887

## Slide 3: screen 背景執行指令

## Slide 4
卸離（Detach）
Ctrl + a, d
查看目前的 screen sessions
screen -ls
重新連接（Re-attach）
screen -r screenSessionName
https://blog.gtwang.org/linux/screen-command-examples-to-manage-linux-terminals/

## Slide 5: 資工系叢集機櫃示意圖
100GbE switch
Head node(Master node)
ip:120.126.17.222
Storage(home 160TB)
Storage (data 160TB)
Node01~04 (cpu 18*2*2/per node)
(mem 32GB*22/per nodes)
Keyboard、Mouse、Monitor
Server:head node*1,computing nodes*4
Network:Mellanox Infiniband 100G
Cpu cores: 288 CPU cores
Memory:2.75TB
Storage:320TB
OS:Centos
MPI:open MPI
Software: Slurm,Anaconda,Docker.....
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 6: 叢集系統介紹
Server:head node*1,computing nodes*4​
Network:Mellanox Infiniband 100G​
Cpu cores:​288 CPU cores
Memory:​2.75TB
Storage:320TB​
OS:Centos​
MPI:open MPI​
Software: Slurm,Anaconda,Docker.....​
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 7: 叢集系統介紹
平行運算軟體:MPI
訊息傳遞介面（英語：Message Passing Interface，縮寫MPI）是一個平行計算的應用程式接口（API），常在超級電腦、電腦叢集等非共享內存環境程序設計
MPI 的主要目標
➢成為應用程式和程式庫軟體的訊息傳遞介面。
➢MPI 標準是設計給多電腦系統和異質性網路電腦 ,MPI 的介面在基本的傳訊和系統軟體沒有重大的改變時 , 就 可以運作各種不同平台上。
➢提供一個可靠的傳訊介面 : 使用者不必去應付傳訊失 敗的情況。
➢MPI 的介面必須很容易和 Fortran,C 程式語言連接 , 但是介面的語意必需獨立於程式語言。
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 8: 叢集系統介紹
編譯及執行方式
mpicc mpihello.c -o mpihello.out
-o mpihello.out 是指定編譯時所產生的執行檔名
若沒有指定-o輸出檔名則會產生 a.out為執行檔
mpirun –np 要使核心數 mpihello.out
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 9
#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
int len;
MPI_Init(&argc, &argv);
MPI_Get_processor_name(processor_name, &len);
printf("Hi, I am B0629000, in %s\n", processor_name);
MPI_Finalize();
return 0;
}

## Slide 10: Slurm

## Slide 11: 平行化及排程軟體
Slurm 介紹
Slurm 任務調度工具（前身為極簡Linux資源管理工具，英文：Simple Linux Utility for Resource Management，取首字母，簡寫為SLURM）或 Slurm
是一個用於 Linux 和 Unix 內核系統的免費、開源的任務調度工具，世界500大超級電腦有60%都在使用這個排程軟體。
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 12: 平行化及排程軟體
Slurm 在每一個計算節點上面都有運行一個 Slurm daemon程式簡稱slurmd。slurmd 用於管理計算節點，包含監控該節點上運行的任務，接受來自控制器(Controller)的任務，以及將該任務分派到計算節點上。如果控制器發出請求，slurmd也可以停止進行該任務。
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 13: 平行化及排程軟體
Slurmd 提供可容錯的分層通信機制，相關命令包含：sacct、salloc、sattach、sbatch、sbcast、scancel、scontrol、sinfo、smap、squeue、srun、strigger和sview。所有命令可以在群集中的任何節點運行。
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 14: 平行化及排程軟體
節點（Node）：在每一台節點安裝並且正確配置 slurmd就是一個運算節點，安裝slurmctld稱之為Slurm Master 節點。
分區（Partition）：分區即是將一組節點組成一個集合，可透過分區進行任務的列隊（Queue）。
任務（Job）：傳統意義上任務是指運行某個腳本或程式，但以Slurm 來說，任務是指特定時間替用戶進行一次的資源申請與分配，讓用戶運行運算任務。
任務步驟（Job Step）：Slrum 有任務步驟的概念，可以理解為子任務，這個概念可以讓使用者在某個任務內拆分運算資源給不同子任務。
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 15: 平行化及排程軟體
分區概念
不同的節點，由於網路特性以及硬體配置不同，透過分區可以幫助使用者更方便地確定了解節點的特性，來選擇最適合自己的節點進行運算
此外，如果群集中有部分機器是私有的，透過分區也可以讓部分用戶只能夠在專屬的分區提交任務。
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 16: 平行化及排程軟體
Slurm常用指令
sbatch
用於提交作業腳本以供以後執行。該腳本通常包含一個或多個用於啟動並行任務的srun指令，是最基本的任務運行指令之一
scancel
用於取消正在等待中，或運行中的任務或任務集，也可發出任意訊號給運行的任務或任務集相關的所有進程
scontrol
透過 scontrol show job可查看任務狀態狀態，若使用 scontrol show job [job_id] 可查看特定任務的詳細狀態
squeue
雖然scontrol 輸出的訊息非常完整，但如果系統中存在大量的任務時，回應的速度會變慢，使用效率較低，且不一定都需要這麼詳盡的訊息，此時 squeue 會是更好的選擇
sinfo
查看節點資訊最簡單的方式就是直接使用「sinfo」指令，該指令會輸出當前系統的所有分區以及節點的基本狀態，如果只是想要快速查看一下可用的節點資訊，查看sinfo 所提供的資訊就足夠了
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 17: 平行化及排程軟體
狀態分類
狀態很多，但大概可分為四大項：
工作中：ALLOCATED、ALLOCATED+、COMPLETING、DRAINING、FAILING、MIXED
空閒：IDLE
不可用：DOWN、DRAINED、FAIL、FUTURE、MAINT、REBOOT、PERFCTRS、POWER_DOWM、POWER_UP、RESERVED，以及含 「#」、「$」、「@」任一字符
未知：UNKNOWN
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 18: 平行化及排程軟體
slurm script
#!/bin/bash -x
#SBATCH -J slurmtest # 作業名為slurmtest
#SBATCH -o slurmtest.out # 輸出結果文件名稱為 test.out
#SBATCH -p cpu # 提交的分區 cpu
#SBATCH -N 2 # 申請2個節點
#SBATCH --ntasks-per-node=1 # 每個節點使用1個任務
#SBATCH --cpus-per-task=5 # 每個任務使用5個核心
#SBATCH -t 1:00:00 # 每一個任務運行最長時間為1小時
which mpirun
mpirun mpihello.out #執行mpirun程式
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 19: 平行化及排程軟體
Anaconda
Anaconda是一個可以自由建立及變換python的環境包，除了Python本身(python2, 3) 還包含了Python常用的資料分析、機器學習、視覺化的套件
可以依造自己想要的python版本去做環境架設，在裡面安裝的python軟體皆不和系統衝突也不影響系統
當中比較常見的:
Numpy: Python做多維陣列（矩陣）運算時的必備套件，比起Python內建的list，Numpy的array有極快的運算速度優勢
Pandas：有了Pandas可以讓Python很容易做到幾乎所有Excel的功能了，像是樞紐分析表、小記、欄位加總、篩選
Matplotlib：基本的視覺化工具，可以畫長條圖、折線圖等等…
Seaborn：另一個知名的視覺化工具
SciKit-Learn: Python 關於機器學習的model基本上都在這個套件，像是SVM, Random Forest…
Notebook(Jupyter notebook): 一個輕量級web-base 寫Python的工具，在資料分析這個領域很熱門
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 20: 平行化及排程軟體
Anaconda
大致上常用以下這些指令
$ conda list (列出安裝的 conda 套件)
$ conda create --name XXX python=X.X (建立名叫 XXX 的 conda 環境 python 版本
為 X.X 版)
$ source activate XXX (啟動名為 XXX 的 conda 環境)
$ source activate XXX (關閉名為 XXX 的 conda 環境)
例如想要創造一個名為 p2.7 python 版本為 2.7 的環境
就下 conda create --name p2.7 python=2.7
就能建立 python 2.7 的環境
裝好之後 conda activate 環境名稱 就能進入對應環境以此類推
想要創造一個名為 p3.8 python 版本為 3.8 的環境
就下 conda create --name p3.8 python=3.8
就能建立 python 3.8 的環境
裝好之後 conda activate 環境名稱 就能進入對應環境
使用完下 conda deactivate 就能退出 python 版本環境
想要的環境都能隨時切換 python 也會隨 conda 環境切換
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 21: 叢集系統使用方式
ssh到120.126.17.222 (head node)
在自己帳號下先做免密碼登入各節點
輸入ssh-keygen (做出金鑰)
輸入ssh-copy-id chead (複製金鑰到自己的ssh認證檔裡)
到/data裡加入屬於自己的儲存目錄和設定權限
cd /data
mkdir accountdir
chmod 700 accountdir
cd ~
ln -s /data/accountdir ~/data
開始撰寫編譯自己的作業
編譯好後使用slurm script+openmpi到各節點去運算
過程可以使用sinfo和squeue確認節點和作業狀態
輸出的結果可以放到/data/accountdir
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 22: 叢集系統使用方式
撰寫slurm排程script
使用sbatch提交作業
開啟output檔查看結果
排程申請4個節點各72核心，4*72總共使用288核心
MPI平行運算輸出結果也成功呼叫288核心回應
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 23: slurmtest 範例檔案
#!/bin/bash -x
#SBATCH -J slurmtest #作業名為 slurmtest
#SBATCH -o slurmtest.out # 輸出結果檔名為slurmtest.out
#SBATCH --qos=debug #使用的QoS為 debug
#SBATCH -N 4 #申請4個節點
#SBATCH --ntasks-per-node=20 #每個節點申請20核心
which mpirun
mpirun mpihello.out

## Slide 24: sbatch 指令送出job
sbatch slurmtest

## Slide 25: squeue 指令查看進行的工作

## Slide 26: 平行化及排程軟體
參考資料
鳥哥的Linux私房菜:鳥哥的 Linux 私房菜 -- 鳥哥的 Linux 私房菜 首頁 (vbird.org)
國家高速網路與計算中心:國家高速網路與計算中心 (nchc.org.tw)
Openmpi:Open MPI: Open Source High Performance Computing (open-mpi.org)
SLURM:Slurm Workload Manager - Documentation (schedmd.com)
Anaconda:Anaconda | Individual Edition
投影片擷取自 集誠科技 教育訓練講義

## Slide 27: 作業 (word檔案, 二頁 A4 12 號字, 4/22 23:59 前上傳到 e-learning)
請登進你的學號資料夾
/home/slurmcloudsystem/cloudsystem2021/學號
請把你的學號加進去程式碼，重新編輯，並執行一次 前述 slurmtest
印出 slurmtest.out 內容截圖
回答下列問題:
  資工系 slurm 系統 與 miniproject1 的差異點討論
  可從排隊方法、共享檔案系統、job submission、job running status 方式 討論